## Slide 1
SKB_AI STB2 X NUGU
Beamforming 시나리오 제안 v-0.4
SKT AI제품기획QC Cell
19.02.07

## Slide 2
Beamforming 방향 정의
  - 360 ° 빔포밍 사용 환경으로 총 7단계의 빔포밍 방향을 의미
    Beamforming 동작 시의 LED 개수
  총 5개 (LED 개수는 패브릭의 투과율 등에 따라 변경 가능)
Wake-up 시의 빔포밍 방향
0°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
-90°
-60°
-120°
-30°
-150°
AI_STB2
Beamforming 방향 및 LED 개수 정의
30° ~ -30°
0° ~ 60°
120° ~ 180°
30° ~ 90°
90° ~ 150°
60° ~ 120°
[Wake-up 시] 빔 포밍 LED 동작 시나리오
※ 동작 및 컬러 확인을 위해 그림에 마우스를 놓고 Play 버튼을 눌러주세요

## Slide 3
Beamforming 상태 및 동작 정의
상태, 동작의 의미, 동작 표시 방법, 시스템 컬러 정의
단계 | 상태 | 상태의 세부 디테일 | 동작의 의미 | 동작표시 방법(동영상 확인을 위해 Play 버튼을 눌러주세요.) |  | 시스템 컬러
1 | Idle | Idle Status | 대기상태 |  | LED Off(동영상 없음) | LED Off
2 | Listening | Wake-Up (Listening Start) | “아리아(Wake Word)”로 마이크 활성화 및 발화 위치 확인 |  | 좌/우에서 발화 위치로 모임 (1회) | R:7 G:233 B:189
 |  | Listening Active | 사용자 발화되는 동안 Listening 지속 |  | 발화 위치의 정지 상태 유지 (동영상 없음) | R:7 G:233 B:189
 |  | Listening End | 음성 인식을 위해 마이크를 열어놓고 대기 중 시간 초과 등의 이유로 Idle로 돌아감 |  | 발화 위치에서 좌/우 확장 후 LED Off | LED Off
 |  | Processing | 사용자의 요청 사항을 처리 중 |  | 발화 위치에서 좌/우로 퍼짐 (답변 완료 시까지 반복) | R:7 G:233 B:189
3 | Speaking | Speaking | 고객 요청에 대한 답변 |  | Dimming (답변 완료시 까지 반복) | R:34 G:115 B:255
 |  | Speaking (NUGU Volume) | Volume 단계를 표시하며 볼륨 안내(NUGU Domain만 표시) LED 밝기 3단계로 표시(33/66/100%) |  | Dimming (답변 완료까지 Dimming 반복 후 볼륨 표시) | R:255 G:255 B:255
 |  |  | 음소거 또는 Volume 0인 경우 |  | 볼륨 해제 시 까지 Dimming 반복 | R:255 G:255 B:255
4 | Mic-Off | Mic-Off | Mic-Off 상태로 Listening이 안됨을 알림 |  | Dimming하며 LED On | R:255 G:0 B:0